数字化接种门诊系统技术需求

一、项目名称和最高限价

（一）项目名称：遂宁市第三人民医院育才路社区卫生服务中心数字化门诊建设项目。

（二）最高限价：15万元，超过最高限价视为无效响应。

二、建设背景

为贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革和完善疫苗管理体制的意见》精神,2022年四川省卫生健康委员会启动了四川省预防接种数字化门诊建设工作，各市(州)积极推进建设工作，项目进展总体顺利，有力推动了全省规范化预防接种门诊建设，提升了预防接种服务质量，提高了群众满意度。为进一步加快推进我省预防接种数字化门诊建设,2023年，继续开展第二批预防接种数字化门诊建设项目(川卫办疾控便函〔2023] 7号)。根据川卫办疾控便函〔2023〕7号文件内《四川省预防接种数字化门诊验收标准》要求，结合免规实际工作要求制定如下技术要求：

三、主要功能

预防接种数字化门诊是将计算机技术、网络技术、互联网、物联网等信息技术应用于预防接种预约、取号、健康询问、登记、预检、候种、接种、留观等环实现全流程综合信息管理与服务的预防接种门诊。

预防接种数字化门诊是在稳定运行免规系统基础上，实现功能扩展和升级，配备预防接种数字化门诊系统相关设施设备，实现以下主要功能：

1、预约:能够与四川省免疫规划微信公众号、移动APP等进行集成实现接种疫苗的预约;支持受种者主动预约和接种单位被动预约;支持预约查询和结果反馈。

2、取号:支持受种者/监护人通过自助取号机、移动终端等方式完成现场取号确认。支持受种者/监护人查看排队序号、取号时间、受种者姓名、预约疫苗、当前等待人数、门诊开始时间和结束时间等信息,支持取号查询和结果反馈。支持接种门诊通过自定义时段、人数安排等方式进行取号管理,支持暂停或恢复取号服务。

3、健康询问:支持对健康状况问题集进行定义与维护,支持受种者/监护人通过电子签名或指纹、人脸等生物特征识别方式对健康询问结果进行确认。支持健康询问和医学建议情况的保存。支持健康询问、医学建议情况与疫苗接种记录的关联和查询。

4、登记:支持显示排队序号、受种者姓名、服务台号等信息。支持受种者接种疫苗信息的登记,内容应包括疫苗名称、剂次、接种日期、疫苗属性和预防接种类型等。支持非免疫规划疫苗选择疫苗生产企业和批号。

5、知情同意:支持为每种疫苗定制知情同意书模板,支持受种者/监护人通过显示终端获取知情同意书,支持通过电子签名或指纹、人脸等生物特征识别方式对知情同意书进行确认。支持知情同意书的导出和打印。支持知情同意书数据与个案数据关联,可随时查阅和校验知情同意书的有效性,知情同意书数据保存年限符合有关要求。

6、候种:支持候种显示屏幕显示一个或者多个服务台的服务信息,内容应包括当前候种人数、排队序号、等待列表、受种者 姓名等信息。支持显示内容个性化设置。

7、接种:支持按接种疫苗种类对接种台进行设置,并通过屏幕显示接种台号、排队序号、受种者姓名、受种者待接种疫苗名 称等信息。支持根据可接种的疫苗或当前排队人数将受种者自动 分配到相应的接种台。支持扫描身份识别介质获取受种者信息,并显示受种者基本信息和疫苗接种信息。支持扫描疫苗追溯码采集疫苗名称、疫苗追溯码、疫苗生产企业、疫苗批号、有效期等信息。支持本次接种疫苗与登记台疫苗信息核对支持受种者/监护人对接种疫苗的名称、有效期等信息进行验证,并通过电子签名或指纹、人脸等生物特征识别技术对验证过程进行确认。支持验证记录与疫苗接种记录的关联和查询。支持记录疫苗的接种部位和接种人员,并保存本次接种信息。

8、留观:支持通过显示屏、移动终端等设备显示受种者留观信息,支持受种者留观时间提示和受种者当日留观情况查询。

9、接种引导:支持在取号、健康询问、登记、候种、接种和留观等环节通过语音、大屏幕、移动终端显示引导受种者/监护人进入下一流程。

10、查询和统计:支持预约、取号、健康询问、知情同意书电子核签、疫苗接种电子验证、接种、留观、接种日志、工作量、疫苗出入库等信息查询、统计和结果导出。

11、公众服务:使用手机APP、微信公众号(小程序)等方式实现预防接种预约通知,提醒受种者及时接种国家免疫规划疫苗,提高疫苗接种率和接种及时性。

12、功能设置:支持接种门诊基本信息及人员设置、支持人员与用户及权限、角色的相互关联。支持门诊流程设置、显示信息内容和格式设置、显示屏设置。

根据规范要求数字化智能预防接种门诊系统建设总体架构思路应参考下图所示：

四、关键技术参数（打分项）

数字化智能预防接种门诊系统集成是预防接种门诊标准化建设的重要内容之一，作为儿童预防接种的一个环节，需要在四川省免疫规划系统上进行设备对接和扩展，须达到以下技术要求：

▲1、预防接种门诊可接受受种者/监护人利用互联网预约平台或移动终端等技术手段进行接种疫苗的预约,支持接种门诊通过自定义时段、人数安排等方式进行预约管理,支持暂停或恢复预约服务。出具承诺函承诺如四川官方的免疫规划信息平台推出预约平台，能提供相应的同步功能，保障长期有效性使用。

▲2、预防接种门诊配备疫苗健康询问知情告知书签名终端,实现健康询问和知情告知签名功能。支持知情同意书数据与免疫系统个案数据关联,可随时查阅和校验知情同意书的有效性,知情同意数据保存年限符合有关要求。（截图证明）

▲3、预防接种门诊配备综合显示终端,可显示候种人数、排队序号、等待列表、受种者姓名等信息,可展示疫苗相关知识和预防接种(门诊信息、疫苗价格等)等健康宣教信息。（截图证明）

▲4、预防接种门诊可实现疫苗及接种信息查询和统计功能,可支持预约、取号、健康询问、知情同意书电子核签、疫苗接种验证、接种、留观、接种日志、工作量、疫苗出入库等信息查询、统计和结果导出。（截图证明）

▲5、借助信息化设备，受种者可以通过刷接种本二维码等介质保留最后留观时间信息，留观数据能与四川省免疫规划信息管理系统个案信息绑定，门诊工作人员可以根据上次留观情况针对性提醒，引导受助者养成良好留观习惯，接种流程规范化良性循环。（截图证明）

▲6、所有电子核签设备需与四川省免疫规划信息管理系统BS接种客户端兼容，数据同步传输，提供产品整机取得商用密码产品认证证书。提供的所有预防接种数字化门诊软件服务包应包含：排队主控制、语音叫号控制、综合信息显示控制、登记台接种台信息显示、留观系统、预防接种门诊应公示信息系统。

▲7、系统中的敏感信息进行加密存储和传输（供应商需要提供基于国密算法的数据存储与传输安全服务类软件著作权，提供证书复印件加盖投标人公章，证书的登记日期必须早于本项目首次公告日期）

★8、投标人需具备在规定时间内完成项目的能力，用户有权要求在中标后一周内对系统进行演示并体现系统实施和集成能力，如果不能完成，按虚假应标处理

五、配套软硬件参数（以下内容参与综合评分）

育才路社区卫生服务中心

预防接种数字化门诊建设设备清单

## （一）系统主要功能模块参数

| 序号 | 模块名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云排队主控制系统 | 1、整体系统模块控制。控制叫号模块、显示模块等所有模块。实现各控制模块联动，信息串联。 ▲2、与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供系统使用功能界面截图） | 1 | 套 |
| 2 | 云语音叫号控制系统 | 用于播报排队信息和安卓智能终端相连，可以实现： 1、与护士工作站、登记台，显示模块能够协同工作。 2、支持等候号逐字播报、千百十位号数播报选择。 3、支持分线路分队列同时播放动态语音内容，支持同线路排队播放动态语音内容。 ▲4、与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供承诺书） | 1 | 套 |
| 3 | 云综合显示控制系统 | 用于控制安卓智能终端显示，实现: 1、控制不同的屏幕显示不同的内容。 2、能够与登记台、接种台、综合屏、留观屏无缝协同工作。实现待接种显示功能，告知家长儿童在登记完毕后系统将该儿童分配到那个接种室,还有多少儿童等待，方便家长对时间的规划，减少工作人员接待家长询问的时间。 ▲3、与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供系统使用功能界面截图） | 1 | 套 |
| 4 | 登记接种分屏系统 | 1、实现登记台显示设备可实现显示排队序号、受种者姓名、服务台号等信息;接种台显示器可实现显示接种台号、排队序号、受种者姓名和待接种接种疫苗等信息。 | 1 | 套 |
| 5 | 登记接种综合信息系统 | 1、显示候种人数、排队序号、等待列表、受种者姓名等信息 | 1 | 套 |
| 6 | ★ 云留观系统 | 1、与云排队控制系统无缝对接、个案信息扫码取号、登记、接种全流程信息对接，实现留观时间精准推送。 2、与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供系统使用功能界面截图）。 | 1 | 套 |
| 7 | ★ 预防接种门诊应公示信息系统 | ▲1、疫苗价格公示，把系统内中本单位设置的疫苗价格通过公示系统展示（提供系统使用功能界面截图）。 2、把预防接种工作流程、国家免疫规划疫苗的品种、免疫程序、预防接种方法、预防接种服务时间、咨询电话、门诊信息、科普宣传资料等通过系统公示。 | 1 | 套 |
| 8 | 预防接种门诊未种信息短信通知系统 | 通过四川省免疫规划信息管理系统筛选本单位儿童未种信息，能通过预防接种门诊未种信息短信通知系统通知受众者家长。 | 1 | 套 |
| 9 | 疫苗接种短信未种通知 | 统计未种信息，可以自主筛选条件，如人员 ，针次， 疫苗等信息。 具备统计发送明细统计 有短信使用统计明细功能 短信模块需与医院现有短信平台对接 | 1 | 套 |
| 10 | 公众号运营 | 提供公众号操作的运营服务 | 1 | 套 |
| 11 | 可视化统计分析软件 | ▲数字化门诊软件，具有接种单位多维度可视化统计分析、个案信息多维度可视化统计分析、疫苗库存数量多维度可视化统计分析、接种数据可视化统计分析、接种单位可视化统计分析（提供系统使用功能界面截图）。 | 1 | 套 |

## （二）配套终端参数

| 序号 | 模块名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用排队一体机终端 | 一、设备参数：1、21.5寸红外、液晶触摸屏. 2、高速热敏打印机（纸宽57*50mm） 3、安卓主板 4、二维码扫描模块 5、内置WIFI 6、Android操作系统 7、测温模块（支持排号单打印测温温度） 8、内置专用排队取号软件，实现现场取号,远程取号，刷卡取号，支持排号单打印温度数据。（所投产品制造商需具备有效的ISO9001质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO18001职业健康安全管理体系认证，ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证, GB/T31950诚信管理体系认证，信息安全运维服务资质证书（CCRC），产品具有3C认证证书，提供以上证书复印件并加盖公章）。 二、软件参数：基于Android操作系统，内置专用排队取号软件与免疫规划系统集成，实现现场取号,刷卡取号，预约平台预约号源分区。 | 1 | 台 |
| 2 | 专用留观一体终端 | 留观一体终端。留观结束，家长扫码后离开，采集最后离开现场时间信息。 1、21.5寸红外、液晶触摸屏. 2、安卓主板 3、二维码扫描模块 4、内置WIFI（产品具有3C认证证书，提供相关证书复印件并加盖公章）。 5、Android操作系统 6、内置专用软件，和四川省免疫规划系统无缝对接，实现留观信息扫码查询、系统留存。。 | 1 | 台 |
| 3 | 留观显示终端 | 1、设备参数：尺寸≥55英寸；分辨率≥1920×1080像素；智能Android系统；支持网络接口；支持HDMI接口。 2、软件参数：内置留观显示软件与免疫规划系统集成，可显示留观受众者信息、倒计时、留观结束语音提醒。） | 1 | 台 |
| 4 | 窗口显示终端 | 1、设备参数：尺寸≥32英寸；分辨率≥1366×768像素；智能Android系统；支持网络接口；支持HDMI接口。 2、软件参数：内置窗口显示软件与免疫规划系统集成，登机台显示排队序号、受种者姓名、服务台号等信息。接种台显示接种台号、排队序号、受种者姓名、本次需要接种的疫苗信息。 | 6 | 台 |
| 5 | 预防接种门诊应公示信息系统显示终端 | （1）尺寸≥55英寸 （2）分辨率≥1920×1080像素 （3）智能Android系统 （4）支持网络接口 （5）支持HDMI接口 （6）内置预防接种门诊应公示信息系统显示软件与免疫规划系统集成，可展示疫苗相关知识和预防接种（门诊信息、疫苗价格）等健康宣教信息）。 | 1 | 台 |
| 6 | 综合显示终端 | （1）尺寸≥55英寸 （2）分辨率≥1920×1080像素 （3）智能Android系统 （4）支持网络接口 （5）支持HDMI接口 （6）内置综合显示软件与免疫规划系统集成，可显示候种人数、排队序号、等待列表、受种者姓名等信息。）。 | 1 | 台 |
| 7 | 电子签名终端（软件+硬件） （预检台用作预检、登记台用作疫苗知情确认、接种台用作查验签字确认） | 1、10.1英寸以上屏幕（含10.1英寸），高分辨率（1280*800）以上（含1280*800），24位真彩色 2、CPU不小于四核1.8GHz， Android 7.1及以上内核系统、2GB（含2GB）以上系统内存、存储容量16G(含16G) 3、屏幕类型IPS LCD、显示比例16：10、亮度250cd/m²、对比度 800：1、可视水平≥170°，垂直≥170°、电磁电容一体屏,5点触控、无故障点击次数≥100万次、电磁感应式电子签名、拍摄像素500万、帧率2592*1944@15fps, 1920*1080@30fps ,含指纹、签字、拍摄功能。 ★需与四川省免疫规划信息管理系统BS接种客户端兼容，数据同步传输。 提供能与四川省免疫规划信息管理系统互联互通，无需二次对接承诺函。 | 6 | 台 |
| 8 | 多媒体语音终端 | 1、设备参数：语音播报控制；语音呼叫；语音与文字同步显示 2、软件参数：内置多媒体语音软件，与四川省免疫规划统无缝集成。 | 1 | 套 |
| 9 | 交换机 | 下行接口类型:以太网交换机 上行端口速率:千兆 网管类型:非网管 下行端口速率:千兆 类型:19英寸(标准机架) 端口数量:24口 端口供电功能:非POE供电 适用场景:中小型网络 | 1 | 台 |
| 10 | 系统现场调试 | 设备吊装及通网络线、电源线等安装辅料。现场软件系统调试。 | 1 | 套 |
| 11 | 语音播报终端 | 现场叫号播放全覆盖，含主机及喇叭。 | 1 | 套 |
| 12 | 打印机 | 高速24针专业全自动厚薄证平推针式打印机，满足预防接种证上信息打印。 | 2 | 台 |
| 安装细节备注： 1.显示终端各自都需要留两个两插电源插口和一个网线插口。 2.窗口显示控制终端需要安装电视机壁挂架或者吊挂架，价格公示终端、留观终端、综合终端的需要在各自墙壁安装一个壁挂架。 3.取号机和留观机需要在各自的安放位置预留一个三插电源插口和一个网线插口。 |

注：1、“★”号的技术参数是本项目的实质性要求，不得负偏离，否则视为无效响应。

2、“▲”号的技术参数是本项目的重要参数，需按照磋商文件要求提供对应证明材料或承诺函等。未提供或提供不满足要求视为负偏离，参与综合评分。

3、不带“★”、“▲”号的技术参数是一般技术参数，供应商可依据自身供应条件提供满足或优于本项目要求的服务或产品，并完全响应磋商文件要求，未响应或响应内容存在负偏离视为不满足，视为无效响应。

六、项目实施要求

（1）工期要求

要求中标后一个月内完成本项目建设。

（2）团队要求

为保证本项目能保质保量，按工期完成项目，投标人须提供一个具备能力的稳定团队来实施本项目，包括不限于项目经理、软件开发人员、网络调试人员、施工人员、质控人员、培训人员、运维人员等。

（3）实施、测试和验收要求

据采购人的要求，所有设备和集成实施在采购人指定的时间和地点，完成所有安装和集成工作并实现正常运行，达到采购人要求的功能和性能。

投标人应保证安装调试在不影响建设单位业务进行的情况下完成，有效地集成本次采购的设备，实现项目的建设目标，保证集成后系统的稳定与安全。

（4）培训要求

投标人应负责接种单位的操作培训等，培训效果至少要求参训人员能够独立、熟练使用数字化接种门诊应用，并收集参训人书面确认。

（5）运维要求

投标人需保障本项目各系统的安全、稳定运行，协助采购人做好相关设备的日常监控维护工作；系统发生故障时，及时调配人员解决故障，最大限度减少损失。

采购人确认收到硬件设备之日起，硬件设备不少于1年免费售后服务期；项目实施整体验收之日起，软件服务不少于1年的免费售后服务期。以上售后服务要求提供365天7×24小时维护服务，维护相应时间为：若无需现场服务，接到用户报修后1小时内响应；若需现场服务，则5小时内须到达。

技术支持与服务包括但不限于：

- 指定专职的、有丰富的项目实施经验的技术人员负责系统的技术支持。

- 服务范围包括系统开发、安装、升级、调试、问题处理、系统调优、系统管理等。

- 服务方式包括电话、互联网、E-MAIL和现场等方式。

- 提供7x24小时电话支持和技术服务（包括远程支持）。

- 系统运行过程中，发现系统存在问题，在用户提出书面修改意见后，投标人应在双方协商的时间内完成问题修正工作。

- 对于新增业务需求或需求变更，须在双方协商的期限内完成。